## VFD-E Drive

## Recommandations
- Cette notice est utile pour une mise en service rapide mais ne remplace aucunement le manuel d'utilisation de ce produit.
- Le sélecteur des entrées est configuré par défaut sur NPN !!
- Le sélecteur entrée analogique quant à lui est par défaut sur ACI !!

Vous devrez positionner ces sélecteurs dans la position correspondant à votre utilisation, sous risque de détruire les ENTREES et de perdre la garantie.

# Alimentation du variateur

## Câblage moteur
## Mode de commande
### Navigation avec la KeyPAD
Pour atteindre les paramètres à modifier il faudra appuyer sur MODE jusqu'à atteindre les variables .H 0.0. ensuite valider par ENTER .
La navigation dans les sous-paramètres se faisant à l'aide des touches MODE et ENTER .
### Sélecteur du Mode de commande
Paramètre	valeur
	0	Commande par KEYPAD
	1	Commande par bornier

### KeyPAD : Marche / Arrêt

KeyPAD : Marche Avant / Arrière et Arrêt
Appuyer sur MODE jusqu'à atteindre Frd ou Rev et changer le sens avec par .
### Bornier : Câblage PNP ( le plus courant )
Attention 24VDC 20 mA maxi pour le mode PNP
### Bornier : Câblage NPN

## Type de consigne
La consigne de vitesse peut être envoyée de diverses façons.
### Sélecteur de consigne
Paramètre	valeur
	1	Potentiomètre externe
	3	RS485
	4	Potentiomètre KEYPAD

### Câblage Potentiomètre externe

- ACM est le commun du potentiomètre.
- Ne pas utiliser de potentiomètre inférieur à 5KΩ.
- Veillez à bien placer le sélecteur sur AVI pour une utilisation avec une tension variable de 0 ~ 10 volts.
- En plaçant le sélecteur sur ACI on utilisera une commande en courant variable de 4 ~ 20 mA.
## Fonctions utiles
### Vitesses Préprogrammées
5.00 à 5.14	Valeurs des codage de vitesses intermédiaires à l'aides des 4 entrées préprogrammées MI3 à MI6.

## Formules utiles
Exemple de plaque signalétique

## Communication avec PC

Il est nécessaire de disposer d'un convertisseur RS485 pour interfacer votre PC au variateur.
## Auto_tuning
Les étapes pour un auto_tuning :
- S'assurer que les paramètres sont au réglage usine et que le câblage est correct.
- S'assurer que le moteur est libéré de toute charge avant d'exécuter un auto_tuning (pour un auto-tuning en statique, se référer au manuel).
Renseigner les paramètres :
- Pr 01.01guidnode://D6CF67DE8D6958B5827EE8F1F1F06EE8013DA97B = Fréquence maximale
- Pr 01.02guidnode://466120D4F1919A3306505A42CFC26F930A44AE85 = Tension nominale du moteur
- Pr 07.00guidnode://C7389E1C8D6140B95E4E9F56D0CF3DF08072AE16 = Courant nominal du moteur
- Pr 07.04guidnode://18B93DC8C82EC11D56919296630BF631371DAE3F = Paramètre exécution de l' auto_tuning
  0: Disable
  1 : Autotuning R1 sans rotation
  2: Autotuning R1 avec rotation
- Pr 07.06guidnode://7F80257E09C2C4A432FBDBF317C9057FBB012B74 = Fréquence de glissement moyen
            voir calcul du glissement plus bas.

Une fois tous les paramètres renseignés, lancer le test en appuyant sur RUN .

Si le test échoue un message d'erreur sera renvoyé auquel cas il faudra se reporter au manuel d'utilisation.
Maintenant votre moteur est prêt à être utilisé.

Formule de calcul du glissement
Glissement = Freq Max - {(Vit Max * Nb pôles)} over 120
Exemple:
1 moteur 60hz ; 4 pôles ; 1672 tr/min

Glissement = 60 Hz - {1672 rpm*4} over {120} = 4,26 Hz

Fichier	Mise_Service_Rapide_VFD-E.odt
Auteur	Gerald Froment
Rev.	1.51